## Slide 1: 김포 골드라인 혼잡도 관리 프로젝트
2023/06/16
산업데이터엔지니어링학과
2022170938/2022153482
강병모/나선옥

## Slide 2: 김포 골드라인 혼잡도 관리 프로젝트
2023/06/16
산업데이터엔지니어링학과
2022170938/2022153482
강병모/나선옥

## Slide 3
김포 골드라인
    2019년 9월 개통된 “양촌역”에서 “김포공항역”까지 운행하는 철도노선
    김포시 전체인구가 50만명이지만 철도노선은 골드라인이 유일
    지옥철로 불리는 9호선이 출퇴근시 1당 4~5명, 골드라인은 7~9명 매우 혼잡
김포 골드라인은 개통 이후 3년동안 151건의 안전사고 발생
이중 40%는 “기절, 부상, 어지럼증＂등 혼잡도로 인해 발생하는 문제
출퇴근 시간에는 2~3회 이상 지하철을 못 탈 정도로 혼잡
Background
Notes: 이러한 이유로 혼잡도 개선의 필요성을 느낌

## Slide 4
김포 골드라인 김포공항역 혼잡문제가 발생하는 이유
  김포공항역은 골드라인 유일의 환승역
  9호선, 5호선, 공항철도이 모두 지나는 환승구조
  단방형 승강장 구조
  2량 1편성(1편성 당 정원 172명) & 수용인원이 적은 경전철 배치
  수요예측 실패
https://gimpogoldline.com/?page_id=668
Introduction
Notes: 초기 4량 편성 계획이었으나 예산문제로 변경
(대형 중전철, 중형 중전철 대비 수용인원이 적음)
기본 설계상의 한계로 증차 이외의 해결이 불가능
시발점

## Slide 5
2023년 1월 2일 시내버스 70번 노선 신설
2023년 5월 9일 3000 A,B,C 노선 개통 및 70번 버스 증차
2023년 5월 26일 버스전용차로 개통 및 70 C, 70D 노선 개통
김포골드라인 혼잡도 개선 정책 시행

## Slide 6
아직도 높은 혼잡도

## Slide 7
“
김포골드라인 혼잡도 개선을 위해 많은 정책들이 시행되고 있는데, 실제로 혼잡도가 개선 되었을까? 만약 개선되지 않았다면, 무엇이 문제이며 어떻게 개선할 수 있을까?
”
Notes: 따라서, 본 프로젝트에서 많은 정책들로 인해 김포골드라인의 혼잡도가 개선되었는지 알아보며, 만약 개선되지 않았다면, 무엇이 문제이며 어떻게 개선할 수 있는지를 알아봄

## Slide 8
Purpose: 김포골드라인 김포공항역 플랫폼 내 혼잡도 개선 통한 고객 서비스 품질 향상
김포공항역 플랫폼 혼잡도를 알아보기 위해 플랫폼 내 고객 대기 시간 측정
SPC(통계적 공정관리) 통해 이상요인 탐지 및 김포공항역 열차 서비스 품질 향상 방법 도출
  비혼잡 시간대 & 혼잡 시간대 & S 관리도 작성
  비혼잡 시간대 Cpk 3 수준으로 공정 관리 잘됨
  혼잡 시간대 Cpk 1𝝈 수준 미만으로 급진적 개선 필요
  배차 간격 조정 및 통제 방법 변경 필요
Simulation 모델 통해 배차 시간 조정과 통제 방법 변경의 필요성 검증
  Queuing Network를 통해 배차 시간 조정(평균 3분)혼잡도 대폭 개선
  통제 방법 변경 혼잡도 소폭 개선
Summary

## Slide 9
Prior Research Method
대중교통카드 데이터 활용 승강장 혼잡도 추정 연구(신성일 2011, 이호 et al., 2015)
  교통카드 사용 데이터를 통해 열차 혼잡도 계산
    -승객들이 무슨 역을 이용하는 지에 따라 해당 노선 혼잡도, 열차내 혼잡도 초점
    -비 환승역 국한
    김포골드라인 적용 한계
Origin-Destination (OD) pair 데이터 활용 동적 프로그레밍를 이용한 승객 흐름 제어 연구 (Yin et al., 2017)
  -다른 열차의 도착시간 조정(시간표 조정) 통해 승강장에 도착하는 승객 수 조정
  -김포골드라인 OD 데이터 제공 X
  김포골드라인 적용 한계
김포공항 역 플랫폼 혼잡도를 분석하기 위해 데이터 수집의 필요성

## Slide 10
데이터 개요
  김포 골드라인 김포공항역 승객들의 플랫폼 대기시간으로 구성된 데이터
데이터 수집 목적
  김포 골드라인 혼잡도 개선을 위한 row data 구축
데이터 수집기간
  2023.05.31(수) 17:30 ~ 19:30(2시간)
데이터 수집장소
  김포 골드라인 김포공항역 대합실과 플랫폼
데이터 수집인원
  강병모, 나선옥(2인)
Data 개요
Notes: 저희가 수집한 데이터는 다음과 같습니다.

## Slide 11
데이터 수집 전 기본 가정
  도착시간이 분단위까지 같은 사람은 똑같은 열차를 타고 떠날 것이다. (17:30:01에 온 사람이 3번 열차를 탔다면, 17:30:59에 도착한 사람도 3번 열차를 탔을 것이다.)
  모든 승객은 플랫폼까지 직행하여 열차를 탑승할 것이다. (17:30:01에 도착한 사람은 17:31:01에 도착한 사람보다 먼저 플랫폼에 도착할 것이다.)
  열차 탑승은 플랫폼에 도착한 순서대로 선입선출(FIFO)로 이루어질 것이다.
데이터 수집 방법
  1번 작업자가 승객들의 대합실 도착시간을 기록
  1번 작업자는 매 1분마다 2번 위치의 작업자에게 1분마다 특이한 인상착의를 가지는 사람의 정보를 전달(가방, 옷, 키 등)
  2번 작업자는 1번 작업자가 알려준 인상착의의 승객이 내려오면 열차 탑승내역을 기록
  매칭이 되는 사람을 발견하지 못한 경우 첫번째 기본 가정에 의해 처리 (17:30:00 승객을 못 찾았지만 17:31:00 승객이 방금 들어온 3번 열차를 탔다면, 17:30:00 승객은 같은 3번 열차를 탔을 것으로 추정)
Data 수집
1
2

## Slide 12
총 13,776건 수집, 매칭이 어려운 48개의 데이터를 제외한 13,728개의 데이터 분석 사용
수집 데이터 구성
  NUM: 승객의 도착순서
  ST: 대합실 도착 시간
  TZ: 3분 간격으로 부여한 시간대
  TN: 탑승한 열차의 차량번호 (17시 35분 이후 순차부여)
  FT: 열차를 타고 떠난 시간
  TT: 총 대기시간(ST-FT)
수집된 데이터 SPC 적용하여 김포 골드라인 혼잡도 개선 방안 도출
Data 결과
<수집 데이터 예시>
표시된 영역은 18:28:15에 도착한 5,747번째 승객이며, 이 승객은 18번째 타임존에 해당함. 이 승객은 16번째 열차를 타고 18:29:00 역을 떠났으며, 총 45초간 대기함

## Slide 13
데이터가 시간에 따라 평균, 변동성이 일정한 패턴을 보일 때 사용
  예측 가능한 공정에서 많이 사용
& S 관리도 사용
  & R 관리도 특징: Sub Group의 범위 고려
            평균값과 범위(range) 사용 제어 차트 작성
            변동성을 범위로 나타내기 때문에 변화를 추적하기 어려움
             & S 차트: 표준편차를 고려하기 때문에 변동성 추정 쉬움
비혼잡 시간대와 혼잡 시간대 분리하여 & S 관리도 작성
& S 관리도 작성 후, 규격상한(USL) 설정 공정능력지수(Cpk)로 공정능력 분석
SPC

## Slide 14
SPC
Rule | Description | Problem Indicated
1 | 한 점이 3점을 넘어간 경우 | 하나의 샘플이 완전히 통제 불능 상태
4 | 8개 이상의 연속된 점이 중심선을 기준으로 한쪽으로 치우친 경우 | 지속적 편향 존재
5 | 6개 이상의 연속된 점이 상승 혹은 하락 한 경우 | 불량 추세 존재
Rule | Description | Problem Indicated
1 |  | 하나의 샘플이 완전히 통제 불능 상태
4 | 8개 이상의 연속된 점이 중심선을 기준으로 한쪽으로 치우친 경우 | 지속적 편향 존재
5 | 6개 이상의 연속된 점이 상승 혹은 하락 한 경우 | 불량 추세 존재
Weco Rules
<Rule 1>
<Rule 4>
<Rule 5>

## Slide 15
SPC
비혼잡 시간대 관리도(17:35~18:28)
  S 관리도: 설정한 WECO RULE에 위배되지 않음
   관리도 설정
  관리도: 설정한 WECO RULE 1에 위배됨
  -3번째(5시 41분~43분): 5시 30분 퇴근 승객으로 인한 혼잡
  -6번째(5시 50분~52분): 5시 30분 퇴근 승객 + 6시 퇴근 승객의 이른 퇴근
  -7번째(5시 53분~55분): 5시 30분 퇴근 승객 + 6시 퇴근 승객의 이른 퇴근
-13번째(6시 11분~13분)-->혼잡대비 배차 간격 짧음(3분)
-17번째(6시 23분~25분)-->혼잡대비 배차 간격 짧음(3분)
3,6,7,13,17번째 sample 제거 후 다시 S관리도 설정
<S 관리도>
< 관리도>

## Slide 16
SPC
비혼잡 시간대 관리도
  S 관리도: 설정한 WECO RULE에 위배되지 않음
   관리도 설정
  관리도: 설정한 WECO RULE 1에 위배됨
  -4번째 (5시 47분~49분): 5시 45분부터 시작된 혼잡으로 열차 탑승 못한 승객들로 인한 혼잡
  4번째 sample 제거 후 다시 S관리도 설정
<S 관리도>
< 관리도>

## Slide 17
SPC
최종 비혼잡 시간대 관리도
  S관리도- UCL: 74초 (1분 14초), CL: 35.42초, LCL: 0초
  관리도- UCL: 122.18초 (2분 18초), CL: 71.63초(1분 11.63초), LCL: 21.08초
공정 능력
  서울시 대중교통 평균 대기 시간 5분~7분(서울시, 2018) 고객들이 허용할 수 있는 시간 360초(6분): USL 설정
  대기 시간은 짧으면 짧을 수록 좋은 망소 특성LSL을 설정하지 않음
  Cp & Cpk: 2.35
Cpk(2.35)가 6(2.00) 수준 이상으로 공정 능력이 매우 우수함
<S 관리도>
< 관리도>
<공정 능력 분석>
Notes: 규격 상한, 규격하한

## Slide 18
SPC
혼잡 시간대 관리도(18:29~19:22)
  S 관리도: 설정한 WECO RULE에 위배되지 않음
   관리도 설정
  관리도: 설정한 WECO RULE 1에 위배됨
-1번째(6시29분~31분)6시 퇴근 1차 이탈 및 6시30분 퇴근 전
- 5번째(6시41분~43분)6시30분 퇴근 승객 도착 전
- 7번째(6시46분~48분) 혼잡으로 인한 플랫폼 계단 통제
- 8번째(6시49분~51분) 혼잡으로 인한 플랫폼 계단 통제+혼잡 대비 긴 배차시간(4분)
- 9번째(6시52분~54분) 이미 밀려있는 승객으로 부터 영향+계단 통제
-12번째(7시02분~04분) 6시 30분 승객 퇴근 끝+계단 통제 끝
-15번째(7시 11분~13분)혼잡시간 종료
-16번째(7시 14분~17분)혼잡시간 종료
1,5,7,8,9,12,15,16번째 sample 제거 후 다시 S관리도 설정
<S 관리도>
< 관리도>

## Slide 19
SPC
<S관리도>
< 관리도>
<공정 능력 분석>
최종 혼잡 시간대 관리도
  S관리도- UCL: 117.12초 (1분 67.12초), CL: 56.07초, LCL: 0초
  관리도- UCL: 379.53초 (6분 19.53초), CL: 299.53초(4분 59.53초), LCL: 219.52초(3분 39.52초)
공정 능력
  USL : 비혼잡과 같은 360초
  LSL : 비혼잡과 같이 설정하지 않음
  Cp & Cpk: 0.3
Cpk(0.3)가 수준(0.33) 미만으로 공정 능력이 매우 열악함급진적 개선 필요

## Slide 20
비혼잡 시간대(17:35~18:28)
  Cpk가 6(2.00) 수준 이상으로 공정 능력이 매우 우수
혼잡 시간대(18:29~19:22)
  Cpk(0.3) 가 수준(0.33) 미만으로 급진적 개선 필요
  개선 방안 1. 배차 시간 조정
          현재 혼잡 시간대 배차 간격 평균 220초(3.67분) 180초(3분)
        2. 통제 방법 변경
          현재 18:45~19:00 2구간 계단 통제
          계단 통제로 인하여 지하철 탈 수 있어도 못 타는
          상황 발생
          통제 방법 및 시간 조정
배차 시간 조정과 통제 방법 변경 혼잡도 개선 효과 검증 시뮬레이션 시행
SPC Result
<1구간 계단 통제>
<2구간 계단 통제>

## Slide 21
Simulation Purpose: 승객 대기시간 & 시간별 대기인원 변동을 모델링 및 검증
배차 시간 조정과 통제 방법 변경을 통한 효과 검증 시뮬레이션 2가지 방법
  프로그래밍을 통한 방법(Simply library)
  시뮬레이션 소프트웨어(Anylogic)
시뮬레이션을 위한 네트워크
  Queuing Network: 도착하는 작업들을 대기열에 저장 및 서비스를 받는 시스템
             도착율, 서비스율, 대기 시간등 모델링 작업 처리 효율성과 대기 시간의 변화 분석
시뮬레이션 조작변수
  차량 배차시간: 220초(현재), 200초, 180초로 3회 시행
  인원통제: 시간에 따른 통제(6시 30~45분, 6시 ~ 7시), 대기인원에 따른 구간 통제
  시뮬레이션을 통해 승객 대기시간 & 시간별 대기인원 변동을 모델링
Simulation

## Slide 22
Simulation Result
배차 시간
  열차간 배차간격 220초(3분40초), 200초(3분20초), 180초(3분) 시뮬레이션
  1시간 기준 220초는 16대, 200초는 18대, 180초는 20대의 열차 도착
  평균 대기시간 543초(9분3초)465초(7분45초) 14%, 367초(6분7초) 32% 개선
  최대 대기시간 889초(14분49초) 767초(12분47초) 14%, 585초(5분45초) 34% 개선
  평균 대기인원 1,280명 1,084명(15%), 847명(33%) 개선
  최대 대기인원 2,153명 1,829명(15%), 1,485명(30%) 개선
  배차시간을 평균 180초(3분)으로 조정했을 때, 혼잡도 대폭 개선
<대기 승객 수 변화>
<평균 대기시간 변화>

## Slide 23
통제 방식
  기존 시간기준 통제(rule1)과 인원수 기반 통제(rule2)의 시뮬레이션 결과 비교
    -Rule 2: 1회 최대 수송인원만큼 플랫폼에 배치
  시간기준 통제시 최대 인원 만큼 탑승 안 하는 경우 발생
  통제시작 직후 큰 개선 통제시간 후반 기존과 비슷한 결과
  평균 대기시간: 543초(9분 3초)에서 451초(7분 31초) 16% 개선
  최대 대기시간: 899초(13분 31초)에서 824초(14분 59초) 8% 개선
  평균 대기인원: 1,266명에서 1,153명으로 8% 개선
  최대 대기인원: 2,204명에서 2,054명으로 6% 개선
  통제 구간에서 발생하는 일시적인 대기시간 증가를 소폭 개선
<평균 대기시간 변화>
<대기 승객 수 변화>
Simulation Result

## Slide 24
AnyLogic Result
Notes: 배차간격 변화에 따른 플랫폼 상황을 Anylogic을 통해 구현한 결과입니다.
왼쪽 박스는 플랫폼 상황을 나타낸것입니다.
승객들은 선입선출 가정에 따라, 먼저온 승객은 먼저 열차를 타고 떠나갑니다.

## Slide 25
김포 골드라인의 플랫폼 내 혼잡도 개선 위해 승객 대기시간 데이터 SPC에 적용
SPC의 결과 차량 배차시간과 통제 방식에 문제가 있음 확인, 이를 개선할 수 있는 방법 제시
본 연구에서는 도출된 결과를 시뮬레이션을 통해 검증, 배차 시간 3분 조정 10~30% 개선된 결과 획득
Project Result

## Slide 26
Limitation & Further Study
데이터 수집의 한계: 2명의 작업자가 전체 현장의 데이터를 수집하는데 한계가 존재함
승객을 놓쳐서 발생하는 이상치, 결측치 존재
개선 위해 향후 데이터 수집 시 세밀한 가정 확립 후, 적정 인원 포함 세부 계획 수립 필요
데이터 부족의 한계: 변동하는 승강장 상황 열차 탑승인원 상정 위해 동적 수용인원(Dynamic Capacity) 설정 필요 설정 위한 데이터(각 시점 별 열차 내 승객 데이터 등) 부족으로 임의의 수용인원(350명) 설정
개선 위해 향후 데이터 확보하여 동적 수용인원 설정 필요
분포 가정의 한계: 시뮬레이션시 초기에는 지수분포를 가정하여 접근
 혼잡 시간대 피크 시간대 존재 지수분포만으로 모델링 하는 데에는 한계 존재
이를 고려하여 중간에 피크지점이 있는 다른 분포(감마분포, 얼랑분포 등)의 사용을 검토 였으나 적합한 분포 적용 못하여 시뮬레이션시 실제 수집 데이터를 그대로 활용
정확한 예측, 신뢰성 향상을 위해 향후 알맞은 분포 가정 필요

## Slide 27
Appendix

## Slide 28
서울특별시, 2018, “한눈에 보는 서울시민 대중교통 이용실태”, retrieved from https://media hub.seoul.go.kr/archives/105563 0?tr_code=m_snews
신성일, 2011, “대중교통카드를 활용한 도시철도 혼잡도 지표개발연구”, retrieved from https://www.si.re.kr/node/24771
이호, 최진경, 2015, “대중교통카드 자료를 활용한 도시철도 승강장 혼잡도 추정 알고리즘 개발”,한국철도학회, vol.18, pp. 270-277
Yin, JT., Yang, LX, et al., 2017, “Dynamic passenger demand oriented metro train scheduling with energy-efficiency and waiting time minimization: Mixed-integer linearprogra mming approaches”, Transportation Research Part B: Methodological, Vol.97, doi: 10.1016/j.trb.2017.01.001
References